## Slide 1
INTRODUCCIÓN
Ingeniería de Sistemas
Qué es, por qué importa, y cómo la vamos a practicar en este curso
SOBRE ESTAS TRANSPARENCIAS
Contenido generado con asistencia de IA (Claude) a partir de instrucciones del profesor, quien ha revisado y editado el resultado final.
Ingeniería Robótica con MBSE
4º Grado Ingeniería Electrónica y Automática · Semana 1

## Slide 2
ANTES DE EMPEZAR
Buenas prácticas: usar la IA en este curso
Estas transparencias se hicieron con IA, siguiendo estas mismas reglas. Se aplican a todo lo que entregues en el curso.
Responsabilidad
La IA propone, tú respondes. Firmas cada entrega como si la hubieras escrito a mano.
Verificación
Ningún valor entra en el modelo sin que tú lo compruebes — la trazabilidad no distingue origen humano o IA.
Transparencia
Declara qué herramienta usaste, qué le pediste y qué cambiaste — como en la portada de estas transparencias.
Evidencia real
La IA no genera datos de ensayo ni resultados físicos: eso sale del banco de pruebas, no de un modelo de lenguaje.
Aprender, no atajar
Úsala para explorar y acelerar — en el CDR defiendes tú el trabajo, no la IA.
02

## Slide 3
EL PUNTO DE PARTIDA
Un robot lo diseñan muchos ingenieros a la vez
Mecánica, potencia, control, software, comunicaciones… cada disciplina resuelve su parte.
Mecánica
Potencia
Control
Software
Comunicaciones
Cada uno domina su parte. Nadie domina el conjunto — hasta que alguien asume ese papel.
03

## Slide 4
DEFINICIÓN
¿Qué es la Ingeniería de Sistemas?
La disciplina que se ocupa del conjunto, no de una parte:
Requisitos
Traducir lo que necesita el cliente en requisitos claros y verificables.
Interfaces
Repartir el sistema en subsistemas y definir cómo encajan entre sí.
Trazabilidad
Saber en todo momento por qué existe cada pieza y qué requisito la justifica.
Verificación
Comprobar al final que el sistema hace lo que tenía que hacer.
04

## Slide 5
EL PAPEL DEL INGENIERO DE SISTEMAS
No es quien más sabe de motores ni de código. Es quien es dueño de las interfaces
y de la coherencia del todo.
05

## Slide 6
TEXTO DE REFERENCIA DEL CURSO
El manual: Systems Engineering
SYSTEMS
ENGINEERING
Theory and Practice
Alberto Sols
Rodríguez-Candela
Universidad Pontificia Comillas
Es el texto de referencia del curso. Iremos asignando lecturas semana a semana, en paralelo con el proyecto del robot.
El ciclo de vida del sistema y el ciclo en V
Ingeniería de requisitos
Arquitectura y modelado (MBSE / SysML)
Verificación, validación y evidencia
Lecturas asignadas semana a semana en el canal del curso — no hace falta leerlo entero de golpe.
06

## Slide 7
POR QUÉ “BASADA EN MODELOS”
De una pila de documentos a un modelo único
ANTES · DOCUMENTOS DISPERSOS
Word — requisitos
Excel — interfaces
PowerPoint — arquitectura
PDF — pruebas
Al primer cambio, dejan de estar de acuerdo entre sí — y nadie sabe cuál vale.
MBSE · UN MODELO ÚNICO
Bloques, interfaces, requisitos y sus enlaces viven juntos y consistentes.
El modelo es la fuente de verdad.
En este curso: MATLAB System Composer (arquitectura) + simulación por computador (verificación).
07

## Slide 8
CÓMO SE ORGANIZA EL TRABAJO
El ciclo en V
Necesidades
Requisitos
Arquitectura
Diseño de detalle
Pruebas de subsistema
Integración
Verificación
Validación
Implementación
Rama izquierda: de lo abstracto a lo concreto. Rama derecha: se prueba cada nivel contra lo que se definió a la izquierda. Las líneas discontinuas son la trazabilidad.
08

## Slide 9
EL PROGRAMA DEL CURSO
Las 14 semanas recorren la V
Siempre sobre el mismo sistema: el robot móvil autónomo del proyecto vertebrador.
S1–S3
Bajada
Entender el encargo, nombrar la arquitectura, formalizarla.
S4–S8
Fondo y arranque de subida
Ingeniería inversa del modelo, calibración, primera verificación.
S9–S14
Subida
Fallos, integración, optimización y defensa (CDR).
09

## Slide 10
HERRAMIENTAS DE PENSAMIENTO
Vocabulario mínimo: 6 términos, no más
Bloque
Una “caja” que representa un elemento del sistema.
Propiedad de valor
Un dato numérico del bloque, con tipo y unidad.
Puerto
El punto por el que un bloque se conecta con otro.
Interfaz
Qué fluye por una conexión: energía, par, datos…
BDD
Qué bloques hay y cómo se componen (Semana 2).
IBD
Cómo se conectan por dentro (Semana 3).
BDD = qué hay · IBD = cómo se conecta
10

## Slide 11
LA REGLA DE ORO DEL CURSO
Todo valor numérico del modelo lleva el ID del requisito que lo justifica.
velocidad_max = 75 km/h → RLT1-03
Una propiedad sin requisito que la respalde no entra en el modelo. Esto es lo que separa “usar una herramienta” de “hacer ingeniería de sistemas”.
11

## Slide 12
EL CASO DE ESTUDIO
El proyecto vertebrador: un robot móvil autónomo
Arquitectura completa según un pliego de contratación pública real (contrato de referencia, anonimizado).
80+
REQUISITOS
4
ROLES ROTATIVOS
4
MESES
1
EQUIPO
El banco de pruebas: Dynamixel. La evidencia física no replica el vehículo completo: se genera sobre un único lazo de validación — un actuador Dynamixel real cuya respuesta medida se contrasta contra su modelo de simulación. Un digital twin mínimo que ancla a la realidad toda la evidencia simulada.
12

## Slide 13
CÓMO SE ORGANIZA EL EQUIPO
Cuatro roles, definidos por su evidencia
No por subsistema del vehículo, sino por el tipo de evidencia que producen. Rotan en el punto medio del ciclo en V.
IS
Ingeniería de Sistemas
Requisitos, arquitectura, trazabilidad y coordinación con el Cliente.
SIM
Simulación
Modelo físico por computador: propulsión y dinámica.
TAL
Taller
Banco físico Dynamixel y medidas reales.
SW
Software
Adquisición de datos e integración hardware ↔ modelo.
13

## Slide 14
ANTES DE LA SEMANA 2
Próximos pasos
1
Leer
Esta introducción y el Anexo I anonimizado (~15 min en total).
2
Rellenar
La ficha de comprensión — Parte A (conceptos) y Parte B (el encargo).
3
Traer
3 términos del glosario que no conocías y 1 pregunta para el Cliente.
Ingeniería Robótica con MBSE · Semana 1
14