## Slide 1
SEMANAS 2 Y 3
Arquitectura del Sistema:
BDD e IBD
Modelado de arquitectura con texto plano, en vez de una herramienta gráfica.
SOBRE ESTAS TRANSPARENCIAS
Contenido generado con asistencia de IA (Claude) a partir de instrucciones del profesor, quien ha revisado y editado el resultado final.
Ingeniería Robótica con MBSE
4º Grado Ingeniería Electrónica y Automática

## Slide 2
RECORDATORIO (SEMANA 1)
El vocabulario no cambia
Cambiamos de herramienta, no de conceptos. BDD e IBD significan lo mismo que ya visteis.
Bloque
Un elemento del sistema (una “caja”).
Propiedad
Un dato del bloque: tipo + valor + unidad.
Puerto / Interfaz
Por dónde y qué fluye entre bloques.
Enlace de trazabilidad
Une un valor con el requisito que lo justifica.
BDD
Qué bloques hay y cómo se componen.
IBD
Cómo se conectan por dentro.
BDD = qué hay · IBD = cómo se conecta
02

## Slide 3
QUÉ CAMBIA
Por qué no System Composer
MATLAB System Composer hace este trabajo, pero para este curso no es la mejor opción.
Texto plano, git-nativo
Un YAML se revisa, comenta y fusiona en un Pull Request como cualquier otro archivo. Un .slx binario, no.
Más abierto y programático
Sin licencia ni instalación pesada. Conecta directo con Python — y con simuladores como MuJoCo.
Validación automática
El script comprueba trazabilidad al regenerar: algo que una herramienta gráfica no da gratis.
03

## Slide 4
LA IDEA CENTRAL
El YAML es la fuente de verdad.
El diagrama es solo una vista.
Nunca se edita el diagrama a mano. Si algo está mal, se corrige el YAML y se regenera. Exactamente como el sitio del curso se regenera desde gen_semanas.py.
04

## Slide 5
EL MECANISMO
De YAML a diagrama
sistema.yaml
bloques:
- id: Bateria
padre: Robot
propiedades:
- nombre: voltaje
valor: 12
unidad: V
requisito: REQ-AUT-02
- id: Controlador
padre: Robot
render_arquitectura.py
ARQUITECTURA.md (generado)
Bateria
Controlador
voltaje = 12 V
[REQ-AUT-02]
+ tabla de propiedades,
trazabilidad validada
05

## Slide 6
EJEMPLO COMPLETO
BDD — robot de 4 ruedas
Robot4Ruedas
Chasis
Bateria
Controlador
Propulsion
(×4 ruedas)
Propulsion contiene 4× RuedaMotor (FL, FR, RL, RR) — mismo patrón repetido, omitido aquí por espacio.
graph TD Robot4Ruedas --> Chasis Robot4Ruedas --> Bateria Robot4Ruedas --> Controlador Robot4Ruedas --> Propulsion
06

## Slide 7
EJEMPLO COMPLETO
IBD — robot de 4 ruedas
Bateria
Controlador
RuedaMotor
(×4)
PotenciaElectrica
PotenciaElectrica
CmdPWM
conexiones: - {origen: Bateria, destino: Controlador, interfaz: PotenciaElectrica} - {origen: Controlador, destino: RuedaMotor_FL, interfaz: CmdPWM}
07

## Slide 8
VENTAJA AÑADIDA
El script valida trazabilidad, no solo dibuja
Cada vez que regeneráis, comprueba que ningún bloque, propiedad o interfaz se quede sin requisito — la regla de oro del curso, aplicada automáticamente.
$ python3 render_arquitectura.py modelos/sysml/sistema.yaml ⚠ 1 problema(s) de trazabilidad: - Chasis.masa: sin requisito que la justifique ✓ ARQUITECTURA.md generado
Esto es lo que System Composer no os daba gratis: una comprobación programática, repetible, que corre en cada commit.
08

## Slide 9
CÓMO SE TRABAJA
El flujo, en 4 pasos
1
Copiar
base/modelos/sistema.yaml → modelos/sysml/ (una sola vez).
2
Editar
Cada rol añade sus bloques, propiedades o interfaces en el YAML.
3
Regenerar
python3 render_arquitectura.py — revisar que no hay avisos de trazabilidad.
4
Commitear
sistema.yaml + ARQUITECTURA.md, igual que cualquier otro archivo del curso.
09

## Slide 10
EL PROGRAMA
Qué se entrega cada semana
S2
BDD
Bloques de nivel 1 y 2
Propiedades tipadas
con su requisito
ARQUITECTURA.md
con el BDD
S3
IBD + baseline
Interfaces caracterizadas
Conexiones del IBD
Tag de git baseline-v1.0
10

## Slide 11
EL REPOSITORIO
Dónde vive todo
modelos/sysml/
sistema.yaml
el modelo — la fuente de verdad
ARQUITECTURA.md
generado — BDD, IBD, tablas
INFORME.md
observaciones, checklist, por semana
base/modelos/sistema.yaml
el esqueleto inicial, no tocar
render_arquitectura.py
el script que genera la vista
11

## Slide 12
ANTES DE LA SEMANA 2
Cómo empezar
1
Comprobar Python
python3 --version (3.8+) y pip install pyyaml si hace falta.
2
Copiar el modelo base
base/modelos/sistema.yaml → modelos/sysml/sistema.yaml.
3
Primer render
python3 render_arquitectura.py modelos/sysml/sistema.yaml -o modelos/sysml/ARQUITECTURA.md — y abrirlo en GitHub.
Ingeniería Robótica con MBSE · Semanas 2–3
12